附件1.

| 产品名称 | 技术参数 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 呼叫器 主机 | 安装方式：台式、壁挂 外壳材质：ABS 按键寿命：约百万次 数码管显示颜色： 红色 显示类型：一组三位数字（有储存功能） 电源输入：100-240V AC 50/60Hz 电源输出：DC12V/1A 声音时长: 01-15个时长段(1个数字表示2秒) 接收灵敏度: -114dBm 使用频段： 433.92MHz EMC抗干扰：强 可带呼叫器数量: 999个 声音种类:叮咚、报警声、语音报号 自动销号时间: 1-99秒, 00为无限显示 英文字母显示: A,B,C,D,E,F,H, P, L,J | 小巧精致外观，全屏显示 可带999个呼叫分机，可选择全数字显示或英文字母开头显示 显示一组三位数字，储存10个呼叫号码滚动显示 具备语音报号功能、报警音乐等 具有自动复位功能，超过设定时间后相应号码自动删除 具有注册“占位”功能 可以设置呼叫号码显示的时长 可以设置接收音乐的长短 |
| 卫生间紧急呼叫按钮 （防水） | 外壳材质：ABS 表面按键：硅胶按键 按键寿命：百万次 按键数量：1个 使用频段：433.92MHz EMC抗干扰：强 EMI兼容性：符合国内标准 使用电池：1节23A 12V碱性电池 电池寿命：一般可用12-18个月 防水程度：生活防水 适用主机：所有主机 | 结构坚固、防晒、防尘、防震 红色硅胶按键 稳定的注册方式，远距离发射，不出现乱码现象 抗温度、湿度变化、安全、稳定、具高信赖度 号码可随意更改、重复利用性强 |
| 信号放大器 | 安装方式：壁挂 外壳材质：ABS 按键寿命：约百万次 表面处理：磨砂 表面按键：PC 使用频段：433.92MHz 接收灵敏度:-114dBm 收发天线：拉杆天线 转发模式：转发全部呼叫器信号或选择性转发已注册的呼叫器的信号 信号强弱检测指示：有 电源输入：100-240V AC 50/60Hz 电源输出：DC12V/1A | 此款产品为信号增强器，可在特定场所起到延长信号发射距离的作用。 扩大信号覆盖面积 有两种信号转发模式选择，可转发全部发射器信号，亦可转发特定呼叫器的信号 - 所有型号产品都适用 |